## Slide 1: 현대제철과 기상청 데이터를 활용한 공장 내 철강 제품의 결로 발생 예측 모형 개발
팀명: 팀원명 팀원명 팀원명

## Slide 2: Contents
https://www.flaticon.com/packs/management
공모배경
활용데이터 정의
데이터 처리방안 & 분석기법
분석결과
활용방안 및 기대효과

## Slide 3: Contents
공모배경
활용데이터 정의
데이터 처리방안 & 분석기법
분석결과
활용방안 및 기대효과

## Slide 4: 공모배경
결로(Dew Condensation)란?
대기의 온도가 이슬점 이하로 떨어져 물체의 표면에 물방울이 맺히는 현상
결로 발생 조건
1. 실내 대기의 수증기압이 결로가 발생하는 부분의 포화수증기압을 넘어가기 시작하고
2. 해당 지점의 온도가 이슬점보다 낮아야 한다.
결로의 정의 및 발생조건

## Slide 5: 공모배경
결로 발생 가능성 高
대형 생산공장의 특성
넓은 부지
높은 층고
바다 인접
224만 평 부지 (여의도 2배 이상)
서해안에 위치
당진 1, 2공장 모두 높은 층고
고온다습한 공기 유입
결로가 잘 생기는 이유

## Slide 6: 공모배경
결로 발생의 문제점
박소희. "창호 표면결로 방지성능 평가에 관한 연구" VOL.- NO.- (2015)
"건축물에서의 결로의 발생과 방지 대책“, 한국건설기술연구원 (1998)
결로가 건축물에 주는 피해
공장, 창고의 천장에 맺힌 결로수의 낙하로 재료나 제품에 손상
겨울철 유리창 부위에서 발생한 결로수가 외부 측으로 응결한 뒤, 고드름이 되어 낙하함으로써 건물 주변에 위험요인으로 작용
1차적 피해
곰팡이 발생, 마감재 박리/오염, 목재 변색, 석고보드 붕괴, 카페트 젖음
구조체의 훼손, 건물 전체의 수명 단축
단열재에 흡습되어 에너지 절약성능 악화
철강재에 녹/얼룩이 발생해 품질불량 결과
2차적 피해

## Slide 7: 공모배경
“ 결로 발생 가능성을 사전에 정확히 예측하고 이에 대응한다면
잠재적 품질손실의 위험을 최소화할 수 있다.
결로 발생 예측의 필요성
”

## Slide 8: 공모배경
온도/습도와 결로발생 여부의 상관관계
실내 공기의 습도가 높을수록, 접하는 면의 표면온도가 낮을수록 결로의 발생위험이 커진다.
 관련 논문 출처: 박소희. "창호 표면결로 방지성능 평가에 관한 연구" VOL.- NO.- (2015)
실제로 온도/습도 요인이 결로 발생에 얼마나 큰 영향을 미치는지, 또 다른 설명 요인으로는 어떤 것이 있는지를 분석을 통해 확인해본다.
주 요인 추정
가설?

## Slide 9: Contents
공모배경
활용데이터 정의
데이터 처리방안 & 분석기법
분석결과
활용방안 및 기대효과

## Slide 10: 활용데이터 정의
출처 |  |  | 기타 공공데이터
내용 | 현대제철 공장 데이터 | 방재기상관측(AWS) 데이터, 해양데이터, 종관기상관측(ASOS) 데이터, 하늘상태 데이터 | 
항목 | 측정일시, 공장, 공장내부위치, 내부온도, 내부상대습도, 코일표면온도, 외부온도, 외부상대습도, 결로발생여부 | 측정일시, 기압, 강수량, 풍속, 습도, 파고, 일사, 일조, 하늘상태 등 | 
기간 | 2016.04.01 – 2020.03.31 | 2016.04.01 – 2020.03.31 | 
건수 | Train 349,317 건 Test 3,539 건 | AWS 35,064 건 해양 70,117 건 ASOS 2,056,301 건 하늘상태 32,880 건 | 
측정단위 | 3시간 / 1시간 / 30분 / 10분 | AWS 1시간 / 해양 30분 / ASOS 1분 / 하늘상태 1시간 | 
활용 데이터 개요

## Slide 11: 활용데이터 정의
E-R Diagram

## Slide 12: Contents
공모배경
활용데이터 정의
데이터 처리방안 & 분석기법
분석결과
활용방안 및 기대효과

## Slide 13: 데이터 처리방안 & 분석기법
전처리 절차
(작년 유통부문 최우수상 발표자료 참고)
예측 향상을 위한 Feature Engineering
왜도 심하게 나오는 것 log
이상치 제거
LightGBM: 재현율이 중요함.
** LightGBM 학습/예측/평가.**
(boost_from_average가 True일 경우 레이블 값이 극도로 불균형 분포를 이루는 경우 재현률 및 ROC-AUC 성능이 매우 저하됨.)
LightGBM 2.1.0 이상 버전에서 이와 같은 현상 발생
Ex. LGBMClassifier(n_estimators=1000, num_leaves=64, n_jobs=-1, boost_from_average=False)
ASOS 2018년 1월 데이터는 시간 데이터로 대체
데이터 전처리

## Slide 14: 데이터 처리방안 & 분석기법
데이터 전처리 – 현대제철 데이터
plant1_train, plant2_train
Raw Data
plant1 : 58,749건 / plant2 : 57,914건
결측치 처리 Data
plant1 : 58,749건 / plant2 : 57,690건
plant_test 컬럼 형태 Data
plant1 : 58,749건 / plant2 : 57,690건
plant1 + plant2 Data
plant : 349,317건
24시간, 48시간 컬럼 추가 Data
plant : 349,317건
결측치 선형값으로 보간
Ex. plant1_null.interpolate()
일시 외의 모든 컬럼이 결측치인 행 제거
Ex. plant2.dropna()
plant_test 컬럼 형태로 변환
함수생성: divide_location(I,j)
plant1 + plant2, 정렬
함수생성: plantConcatAndSort()
X24H_TMA, X48H_TMA 생성
Ex. pd.DatetimeIndex() + timedelta(days=1)
X24H_COND_LOC, X48H_COND_LOC 컬럼 생성subset 생성, merge, concat
최종 결측치 처리 Data
plant : 349,317건
X24H_COND_LOC, X48H_COND_LOC 결측치 처리Ex. plant = plant.fillna(0)
참고: 전처리.ipynb

## Slide 15: 데이터 처리방안 & 분석기법
데이터 전처리 – 기상청 데이터
참고: code/preprocessing/AWS_data.ipynb
code/preprocessing/Merge_weather_data.ipynb
weather_aws
Raw Data
2016.04 – 2020.03 기상특성별 9개 csv
컬럼 정리 Data
2016.04 – 2020.03 기상특성별 7개 DataFrame
정렬 Data
2016.04 – 2020.03 기상특성별 7개 DataFrame
결측치, 이상치 처리 Data
2016.04 – 2020.03 기상특성별 7개 DataFrame
컬럼정리
함수생성 : drop_cols(data)
일시를 Datetime으로 변환, 정렬
Ex. pd.to_datetime(), sort_values()
결측치 처리
Ex. data.fillna(method='ffill')
이상치 처리
Ex. cloud.loc[cloud.avg_tca==-59.4, 'avg_tca'] = cloud.avg_tca.mean()
aws_cloud(구름)
aws_icsr_ss(일사/일조)
aws_lwt_tg(초상온도) : 사용불가
aws_prsr(기압)
aws_rhm(상대습도)
aws_rn(강수)
aws_ta(기온)
aws_ts(지면온도) : 사용불가
aws_wind(바람)
최종 merge Data
35,064건
여러 지점 관측치 평균 구하기
함수생성 : stn_mean(data)
데이터 Merge
모든 컬럼 Merge : 49개 컬럼 / 특정 컬럼 Merge : 10개 컬럼

## Slide 16: 데이터 처리방안 & 분석기법
데이터 전처리 – 기상청 데이터
참고: code/preprocessing/sea_data.ipynb
code/preprocessing/Merge_weather_data.ipynb
weather_sea
Raw Data
2016.04 – 2020.03 기상특성별 2개 csv
컬럼 정리 Data
2016.04 – 2020.03 기상특성별 2개 DataFrame
정렬 Data
2016.04 – 2020.03 기상특성별 2개 DataFrame
결측치 처리 Data
2016.04 – 2020.03 기상특성별 2개 DataFrame
컬럼정리
함수생성 : drop_cols(data)
일시를 Datetime으로 변환, 정렬
Ex. pd.to_datetime(), sort_values()
결측치 처리
Ex. data.fillna(method='ffill')
sea_buoy(해상 BUOY)
sea_lb(해상 등표)
최종 merge Data
70,117건
여러 지점 관측치 평균 구하기
함수생성 : stn_mean(data)
데이터 Merge
모든 컬럼 Merge : 29개 컬럼 / 특정 컬럼 Merge : 16개 컬럼

## Slide 17: 데이터 처리방안 & 분석기법
데이터 전처리 – 기상청 데이터
참고: code/preprocessing/sky_data.ipynb
code/preprocessing/sky_data2.ipynb
weather_sky
Raw Data (sky2)
2016 ~ 2019 ASOS(서산) csv
Concat Data
34,950 건
컬럼 정리 Data
34,950건
정렬 Data
34,950 건
일시 한정 Data
10,630 건
Raw Data (sky1)
2016 ~ 2020 초단기실황(하늘상태) csv
Raw Data (sky3)
2017.11 ~ 2020 ASOS(홍성) csv
전처리 완료 Data
2016 ~ 2020 DataFrame
Concat Data
(2016-04-01 00:00 ~ 2018-10-15 01:00)
222,50건
컬럼 정리 Data
17,029건
정렬 Data
17,029건
중복제거 Data
12,383건
일시 한정 Data
1,224건
최종 Data
(2018-10-15 02:00 ~ 2019-12-31 23:00)
10,630 건
최종 Data
(2020-01-01 00:00 ~ 2020-03-31 23:00)
1,224건

## Slide 18: 데이터 처리방안 & 분석기법
참고: code/preprocessing/sky_data.ipynb
code/preprocessing/sky_data2.ipynb
weather_sky
Raw Data (sky2)
2016 ~ 2019 ASOS(서산) csv
Concat Data
34,950 건
컬럼 정리 Data
34,950건
정렬 Data
34,950 건
일시 한정 Data
10,630 건
Raw Data (sky1)
2016 ~ 2020 초단기실황(하늘상태) csv
Raw Data (sky3)
2017.11 ~ 2020 ASOS(홍성) csv
전처리 완료 Data
2016 ~ 2020 DataFrame
Concat Data
(2016-04-01 00:00 ~ 2018-10-15 01:00)
222,50건
컬럼 정리 Data
17,029건
정렬 Data
17,029건
중복제거 Data
12,383건
일시 한정 Data
1,224건
최종 Data
(2018-10-15 02:00 ~ 2019-12-31 23:00)
10,630 건
최종 Data
(2020-01-01 00:00 ~ 2020-03-31 23:00)
1,224건
데이터 전처리 – 기상청 데이터
연도별 데이터 전처리
함수생성 : preprocessing()
연도/월 추가 : add_yearmonth()
일시(MEA_DDHR) 생성
결측치 없는 데이터만 concat
2016 ~ 2018년 일부

## Slide 19: 데이터 처리방안 & 분석기법
참고: code/preprocessing/sky_data.ipynb
code/preprocessing/sky_data2.ipynb
weather_sky
Raw Data (sky2)
2016 ~ 2019 ASOS(서산) csv
Concat Data
34,950 건
컬럼 정리 Data
34,950건
정렬 Data
34,950 건
일시 한정 Data
10,630 건
Raw Data (sky1)
2016 ~ 2020 초단기실황(하늘상태) csv
Raw Data (sky3)
2017.11 ~ 2020 ASOS(홍성) csv
전처리 완료 Data
2016 ~ 2020 DataFrame
Concat Data
(2016-04-01 00:00 ~ 2018-10-15 01:00)
222,50건
컬럼 정리 Data
17,029건
정렬 Data
17,029건
중복제거 Data
12,383건
일시 한정 Data
1,224건
최종 Data
(2018-10-15 02:00 ~ 2019-12-31 23:00)
10,630 건
최종 Data
(2020-01-01 00:00 ~ 2020-03-31 23:00)
1,224건
데이터 전처리 – 기상청 데이터
연도별 데이터 concat
Ex. pd.concat(all_data)
시간, 운량 컬럼만 추출
MEA_DDHR, CLOUD
일시를 Datetime으로 변환, 정렬
Ex. pd.to_datetime(), sort_values()
2018-10-15 데이터부터 추출, 결측치 처리
결측치가 너무 많아서 전체 데이터는 사용 불가능

## Slide 20: 데이터 처리방안 & 분석기법
데이터 전처리 – 기상청 데이터
참고: code/preprocessing/sky_data.ipynb
code/preprocessing/sky_data2.ipynb
weather_sky
Raw Data (sky2)
2016 ~ 2019 ASOS(서산) csv
Concat Data
34,950 건
컬럼 정리 Data
34,950건
정렬 Data
34,950 건
일시 한정 Data
10,630 건
Raw Data (sky1)
2016 ~ 2020 초단기실황(하늘상태) csv
Raw Data (sky3)
2017.11 ~ 2020 ASOS(홍성) csv
전처리 완료 Data
2016 ~ 2020 DataFrame
Concat Data
(2016-04-01 00:00 ~ 2018-10-15 01:00)
222,50건
컬럼 정리 Data
17,029건
정렬 Data
17,029건
중복제거 Data
12,383건
일시 한정 Data
1,224건
최종 Data
(2018-10-15 02:00 ~ 2019-12-31 23:00)
10,630 건
최종 Data
(2020-01-01 00:00 ~ 2020-03-31 23:00)
1,224건

## Slide 21: Contents
공모배경
활용데이터 정의
데이터 처리방안 & 분석기법
분석결과
활용방안 및 기대효과

## Slide 22: 분석결과

## Slide 23: Contents
공모배경
활용데이터 정의
데이터 처리방안 & 분석기법
분석결과
활용방안 및 기대효과

## Slide 24: 활용방안 및 기대효과
분석 결과 ~~한 요인들이 결로에 가장 큰 영향을 미쳤다. 이러한 원인을 제거할 수 있는 방안으로…
기존 공장 내 결로방지 대책
  산업용 제습기 활용
  산업용 실링팬 활용
새 공장 건설 시의 결로방지 대책
  패시브 공법 적용
  MDW 공법 적용
새로운 패러다임의 결로방지 대책
  스마트팩토리
활용방안

## Slide 25: 활용방안 및 기대효과
산업용 실링팬
ex. 스마트솔루션즈의 저소음 공장 실링팬
대량의 공기를 순환시켜 쾌적한 실내 유지 및 냉난방비 절감 효과
활용방안 – 기존 공장 내 결로방지 대책

## Slide 26: 활용방안 및 기대효과
[문현준 교수/단국대학교 건축공학과] "지금 현재 국내에는 주로 온도차를 낮춰서 결로를 방지하는 그런 기준들이 있는데요. 향후에는 온도 차뿐만 아니라 습기 전달에 대한 것을 고려를 해서 적절한 자재를 적절히 설계를 해야 향후에 문제를 많이 줄일 수 있을 것이라고 생각됩니다."
2016.03.28 MBC 뉴스 中
https://imnews.imbc.com/replay/2580/3925446_29945.html
활용방안 – 새 공장 건설 시의 결로방지 대책
설계 단계부터 결로방지 대책 고려 필요

## Slide 27: 활용방안 및 기대효과
제언?
패시브(passive) 공법 적용
    패시브 건물은 냉난방에 사용하는 에너지를 줄일 수 있고 곰팡이의 원인이 되는 결로 현상 방지 가능
    단열과 기밀(氣密·공기가 통하지 않게 하는 것)
        더 두꺼운 단열재, 기밀이 잘되는 3중 유리창 등
    정부의 제로에너지 건축 장려 방안
        연면적 1000m² 이상 건축물의 경우 공공 건축물은 2020년부터, 민간 건축물은 2025년부터 제로에너지 건축이 의무화된다. 2030년부터는 500m² 이상의 모든 건축물을 제로에너지 건물로 지어야 한다.
    Ex. 국내 최초 제로에너지 공장 ‘힘펠‘
한림원, 삼표 개발 메가더블윌(MDW) 공법 적용
    MDW: 대형공간 시공 때 적용되는 최신 PC(프리캐스트 콘크리트) 공법 중 하나. 현장이 아닌 공장에서 미리 콘크리트 제품을 생산함.
    기존 PC공법의 단점인 누수, 결로 문제 해결
https://www.donga.com/news/article/all/20200107/99127061/1
https://www.hankyung.com/economy/article/201911173089i
활용방안 – 새 공장 건설 시의 결로방지 대책

## Slide 28: 활용방안 및 기대효과
스마트팩토리
공장 내 설비와 기계에 센서(IoT)가 설치됨으로써 실시간 데이터 수집, 분석이 가능해짐
공장 내 모든 상황들이 일목요연하게 보여지고, 이를 분석해 목적된 바에 따라 스스로 제어됨
데이터 기반의 공장 운영체계(Data Driven Operation)를 갖춤으로써 생산현장에서 발생하는 현상, 문제들의 상관관계를 얻어낼 수 있음
결로 발생에 영향을 미치는 ~~ 조건들이 만족될 때, 결로 발생 예방을 위해 해당 조건들이 자동으로 조절되게 할 수 있음
즉, 제품 및 설비의 상태를 실시간으로 진단하고 문제 발생 가능성을 사전에 차단함으로써 제품 및 설비의 수명을 연장할 수 있음(기대효과)
활용방안 – 새로운 패러다임의 결로방지 대책

## Slide 29: 활용방안 및 기대효과
근로자
온도/습도 조절로 쾌적한 근무환경
작업능률 향상
기업
잠재적 품질손실 위험 최소화
제품 및 설비 수명 연장
냉난방비 절감  비용 효율화
정부(사회)
품질손실에 따른 폐기물 감소
제로에너지 사회로의 이행
고객
고품질의 제품 확보가능성 증가
기대효과